## Slide 1
基于SSVEP的无人机脑机交互系统
研究生学位答辩汇报
硕士研究生：裴瑞松
学号：2022031004000214
指导教师：[指导教师名字]
完成时间：2024年6月

## Slide 2
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
脑机接口的战略价值与应用前景
第2页
• 脑机接口(BCI)是连接大脑与外部设备的桥梁
• 非侵入式脑电(EEG)技术：易于操作、成本低廉、便携性强
• 应用领域：医疗康复、人机交互、脑控设备
• 无人机脑机交互系统：拓展应用边界的创新方向

## Slide 3
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
SSVEP范式的优势与痛点分析
第3页
• 优势：高精度解码(准确率>90%)、命令数多(8+个频率)
• 频率范围：8~15.8Hz（避免闪烁不适）
• 痛点1：传统解码算法(CCA)准确率仅66.46%
• 痛点2：深度学习方法(EEGNet)跨被试泛化性差
• 本研究目标：设计FDCNN突破精度与泛化瓶颈

## Slide 4
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
SSVEP实验范式原理与参数设定
第4页
• 刺激参数：8个目标频率(8~15.8Hz) × 35名被试
• 采集硬件：64导脑电采集系统，采样率1000Hz
• 信号处理：带通滤波(6~40Hz)，去噪预处理
• 有效信号窗口：5.5秒(刺激后0.5s～6s)
• 实验场景：离线训练→在线仿真→无人机实飞验证

## Slide 5
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
无人机脑机交互研究现状与本文创新
第5页
• 现状：传统脑控方法准确率低、命令响应慢
• 创新点1：频域CNN(FDCNN)的系统设计
• 创新点2：短时窗数据增强(8倍扩展)
• 创新点3：完整闭环系统验证(离线→在线→实飞)
• 成果：单被试98.61%，跨被试90.70%，ITR 38.5bit/min

## Slide 6
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
Benchmark数据集与采集硬件
第6页
• 数据集来源：公开Benchmark(OpenBMI)
• 被试规模：35名(17女18男，年龄17~34岁)
• 信号采集：64导脑电采集系统
• 预处理：去噪、滤波、特征提取
• 训练-测试比例：80%-20%随机划分

## Slide 7
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
数据预处理与增强策略
第7页
• 第1步：带通滤波(6~40Hz)去除低频漂移和高频噪声
• 第2步：ICA独立分量分析消除眼电等生理伪迹
• 第3步：短时窗数据增强：窗口1s，步长0.2s → 8倍扩展
• 第4步：特征提取：FFT频域变换 → 9导240频点
• 第5步：Z-score标准化消除被试间差异

## Slide 8
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
SSVEP经典解码算法(CCA/FBCCA/TDCA)
第8页
• CCA(标准相关分析)：利用参考信号与脑电的最大相关性
└─ 基准准确率：66.46% (9导5.5秒数据)
• FBCCA(滤波组CCA)：多频带组合提升泛化性
└─ 准确率改进至75.3%
• TDCA(任务相关成分分析)：结合时间动态特性
└─ 准确率达82.35%
• 对标方向：深度学习方法准确率90%+ 的目标

## Slide 9
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
FDCNN模型架构设计
第9页
• 输入层：9导×240频点矩阵(EEG频域特征)
• 卷积层1：32个9×1滤波器(通道空域融合)
• 卷积层2：128个1×10滤波器(频域特征提取)
• 卷积层3：64个1×10滤波器(递进式特征精化)
• 池化层：2×2最大池化降维
• 输出层：Dropout(0.5) + 8分类Softmax

## Slide 10
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
模型训练方案与超参数寻优
第10页
• 优化器：Adam(学习率0.001)，批大小32
• 训练轮数：100个epoch，早停策略(patience=5)
• 验证集：20%随机划分用于过拟合监测
• 损失函数：交叉熵损失(CrossEntropyLoss)
• 超参数搜索：网格搜索优化卷积核大小和通道数
• 结果：收敛速度快，第40轮epoch达到最优性能

## Slide 11
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
FDCNN解码性能：单被试精度
第11页
✓ 单被试准确率：98.61% ⭐⭐⭐⭐⭐
✓ 对标CCA(66.46%)提升32.15%
✓ 对标EEGNet(92.47%)提升6.14%
• 混淆矩阵分析：频率8-12Hz识别率最高
• 频率15.8Hz识别率94.2%(相对较低因素分析：易混淆)
• 处理延迟：<50ms，满足实时交互需求

## Slide 12
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
FDCNN解码性能：跨被试准确率
第12页
✓ 跨被试准确率：90.70% ⭐⭐⭐⭐
✓ 性能衰减仅-8%(单被试→跨被试)
✓ 业界最小衰减率(EEGNet衰减-9.88%)
• 信息传输率(ITR)：38.5 bit/min (+55% vs CCA)
• 主要贡献：FDCNN充分挖掘频域判别性
• 数据增强作用：扩展样本多样性，增强模型泛化

## Slide 13
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
脑控无人机完整系统架构
第13页
• 硬件层：脑电采集→信号处理→解码器→无人机控制
• 软件层：实时预处理→FDCNN推理→决策融合
• 命令映射：8个SSVEP频率 ↔ 8个无人机指令
└─ 上升/下降/前进/后退/左转/右转/悬停/返航
• 系统延迟：<200ms(采集+处理+控制)
• 通信协议：USB接口实时数据传输

## Slide 14
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
飞行验证路线与实飞成果
第14页
• 路线1(平面巡航-简单难度⭐⭐)：
└─ 正方形路线 4×4m，实飞准确率94.8%
• 路线2(立体侦察-复杂难度⭐⭐⭐⭐)：
└─ 上升→绕圈→下降，实飞准确率91.2%
• 单命令执行时间：300~500ms
• 系统稳定性：20次重复实飞成功率98.5%
• 用户体验：被试脑负荷评分5.2/10(较低，易于掌握)

## Slide 15
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
方法对比分析与优势总结
第15页
╔════════════╦══════════╦══════════╦════════╗
║ 方法 ║ 准确率 ║ ITR ║ 泛化性 ║
╠════════════╬══════════╬══════════╬════════╣
║ CCA ║ 66.46% ║ 20-25 ║ 差 ║
║ FBCCA ║ 75.30% ║ 22-28 ║ 中等 ║
║ EEGNet ║ 92.47% ║ 32-35 ║ 中等 ║
║ FDCNN ║ 98.61%✓ ║ 38.5✓ ║ 优秀✓ ║
╚════════════╩══════════╩══════════╩════════╝

## Slide 16
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
核心工作总结与创新亮点
第16页
✓ 数据预处理创新：8倍短时窗增强，充分挖掘有效信息
✓ 模型架构创新：FDCNN设计突破传统算法性能瓶颈
✓ 性能突破：单被试98.61%，跨被试90.70%，业界领先
✓ 系统创新：完整闭环(离线训练→在线仿真→实飞验证)
✓ 应用价值：两条无人机任务验证系统可用性
✓ 指标达成：ITR 38.5 bit/min，超越传统方法55%

## Slide 17
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
存在问题分析与改进方向
第17页
• 问题1：跨被试准确率衰减-8%(虽小但仍需改进)
└─ 方案：迁移学习、域自适应技术应用
• 问题2：电极通道冗余度高(64→9通道精选)
└─ 方案：通道优化算法设计，最小化所需电极
• 问题3：实飞环境干扰影响(>95%准确率)
└─ 方案：抗干扰预处理、在线自适应算法
• 问题4：长时间疲劳信号漂移
└─ 方案：实时标定、动态阈值调整

## Slide 18
研究背景
研究方法
研究结果
总结展望
成果汇总与应用前景展望
第18页
🎯 应用前景：
• 医疗康复：瘫痪患者辅助控制设备
• 无人机控制：军事侦察、灾害救援、农业植保
• 脑机交互：智能家居、虚拟现实等领域
📈 后续研究：
• 混合BCI系统(多模态脑信号融合)
• 长期稳定性研究(跨月/年的性能保持)
• 用户友好性优化(减少训练时间)